Уменьшение расхода кирпича при кладке

Уменьшение расхода кирпича достигается при колодцевой кладке стен (рис. 1). Стена колодцевой кладки состоит из двух параллельных стенок толщиной в полкирпича, которые ставят на определенном расстоянии друг от друга, прочность и жесткость стенам придают перемычки — вертикальные или поперечные стенки толщиной чаще всего в 1/2кирпича; стены как бы состоят из отдельных колодцев. Стены выкладывают ярусами высотой до 1,2 м. Колодцы между продольными и поперечными стенками заполняют утеплителем слоями по 15-20 см, а для уменьшения осадки сухие засыпки через 40-50 см заливают известковым или известково-цементным раствором или же устраивают горизонтальные диафрагмы из тычковых рядов кирпича.

Рис. 1. Колодцевая кладка:

Стены с внутренним или наружным утеплением значительно упрощают процесс кирпичной кладки и позволяют вести работы по утеплению во вторую очередь. Неорганические утеплители крепят к стене непосредственно на растворе или неорганических клеях. Для наружного утепления лучше всего использовать минеральную вату или пенопласт (рис. 2).

Рис. 2. Утепление стен